Przedmiar robót

Oczyszczenie i odmulenie stawu wiejskiego w miejscowości Dźwierznia, nr dz. 128

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0225-08 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.ponad 3.0 do 5.0 m3/m | m3 | 30*20*0,8=480,000 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0239-02 0214-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 2 km lub na odkład; grunt kat. III | m3 | 180 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr. I-IV | m3 | 300 |  |  |
| 4 | KNR 2-11 0503-08 | Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 25 cm w gruncie kat. III | m | 100 |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0507-05 | Plantowanie skarp i korony nasypów – kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych | m2 | 100*2=200,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm | m2 | 100*2=200,000 |  |  |
| 7 | Wycena własna | Roboty porządkowe w obrębie budowy, uporządkowanie terenu po wykonywanych robotach, wyzbieranie śmieci, gruzu i kamieni wraz z wywiezieniem poza obręb budowy, obsianie rozplantowanego urobku mieszanką traw | szt | 1 |  |  |