Kalkulacja uproszczona

| Załącznik nr 1 przedmiar robót |
| --- |
| Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Rozbudowa oświetlenia - miejscowości Iłowo-Osada ul. Jagiellońska |  |  |  |  |
| 1 | Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Zasilenie projektowanej linii nn kablowej oświetlenia ulicznego wraz z układem pomiarowym |  |  |  |  |
| 1.1 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem typu SZ 156, 125A, 500V KG41 | szt. | 1 |  |  |
| 1.2 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 4 |  |  |
| 1.3 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8m | m | 10 |  |  |
| 1.4 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4'm | m | 20 |  |  |
| 1.5 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120mm2 | m | 5 |  |  |
| 1.6 | Ułożenie rur osłonowych czarna 75mm | m | 10 |  |  |
| 1.7 | Układanie kabli YAKXS 4x25mm2na stupach betonowych, bezpośrednio na stupie, masa do 3,0'kg/m, na objemki | m | 4 |  |  |
| 1.8 | Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 na stupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na stupie, masa do 2,0kg/m, na objemki | m | 4 |  |  |
| 1.9 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,O kg/m | m | 3 |  |  |
|  | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1 -żyłowy, do 50mm2 | szt. | 4 |  |  |
| 1.11 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 1 |  |  |
| 1.12 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) szafa oświetlenia ulicznego S0U~3/R0/F na fundamentach, masa do 20'kg, na fundamencie prefabrykowanym | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy sportowej |  |  |  |  |
| 2.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8m | m | 142 |  |  |
| 2.2 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura 110 mm przejścia przez drogę R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 10 |  |  |
| 2.3 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4'm | m | 284 |  |  |
| 2.4 | Układanie płaskownika FeZn, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120mm2 | m | 176 |  |  |
| 2.5 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 142 |  |  |
| 2.6 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,O kg/m Kabel YAKXs 0,6/1 kV 4x25mm2 SE | m | 187 |  |  |
| 2.7 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50mm2 | szt. | 10 |  |  |
| 2.8 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4m, kategoria gruntu III, głębokość rowu doO.Sm | m | 52 |  |  |
| 2.9 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1 |  |  |
| 2.10 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Montaż słupów i opraw |  |  |  |  |
| 3.1 | Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 10Okg, Słup aluminiowy 6m andodowany, gafitowy, zabezpieczony elastomerem poliuretanowym z wysięgnikiem WP-8A/1/0,6/5 stopni | szt. | 5 |  |  |
| 3.2 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do lOm, przewody kabelkowe | kpl. | 5 |  |  |
| 3.3 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 36 4000K DW według PT | szt. | 5 |  |  |
| 3.4 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3m, z agregatem prądotwórczym | kpl. | 3 |  |  |