| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Rodzaj robót (branża): | Roboty drogowe |
| Inwestycja | Przebudowa dróg osiedlowych - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 316, 319, 322, 326, 331, 334, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w m. Białuty, osiedle nr 2. |
| Adres: |  |
| Kody CPV: | 45233140-2 - Roboty drogowe 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych |
| Inwestor: | Gmina Iłowo-Osada |
|  | ul. Wyzwolenia 5 |
|  | 13-240 Iłowo-Osada |
| Wykonawca: |  |
| Sporządził: | Kazimierz Skonieczny, |
| Sprawdził: |  |
| Data opracowania: | luty 2018 |
|  | Inwestor |  | Wykonawca |  |

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 45100000-8 CPV | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. | km |  | 0,3735 |  |
|  |  | 0.3735km | km | 0,3735 |  |  |
| 1.2 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni | szt. |  | 4 |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |  |
| 2 | 45233252-0 CPV | Roboty w zakresie nawierzchni ulic |  |  |  |  |
| 2.1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta o głębokości 40 cm z odwiezieniem urobku do 10km. 152,00m x 3,80m = 577,60m2 45,00m x 3,80m = 171,00m2 (26,00m x 2,80m)+(20,00m x 4,80m) = 168,80m2 31,00m x 3,80m = 117,80m2 31,00m x 4,30m = 133,30m2 31,00m x 2,80m = 86,80m2 37,50m x 4,30m = 161,25m2 | m2 |  | 1 416,55 |  |
|  |  | Razem=1416,55m2 | m2 | 1 416,55 |  |  |
| 2.2 | D-04.02.01 | Podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 152,00 x 2,50m = 380,00m2 45,00m x 3,50m = 157,50m2 26,00m x 2,50m = 65,00m2 20,00m x 4,50m = 90,00m2 31,00m x 4,00m = 124,00m2 31,00m x 2,50m = 77,50m2 31,00m x 3,50m = 108,50m2 152,00m x 1,00m = 152,00m2 37,50m x 4,00m = 150,00m2 | m2 |  | 1 304,50 |  |
|  |  | Razem =1304,50m2 | m2 | 1 304,50 |  |  |
| 2.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 152,00 x 2,50m = 380,00m2 45,00m x 3,50m = 157,50m2 26,00m x 2,50m = 65,00m2 20,00m x 4,50m = 90,00m2 31,00m x 4,00m = 124,00m2 31,00m x 2,50m = 77,50m2 31,00m x 3,50m = 108,50m2 152,00m x 1,00m = 152,00m2 37,50m x 4,00m = 150,00m2 | m2 |  | 1 304,50 |  |
|  |  | Razem =1304,50m2 | m2 | 1 304,50 |  |  |
| 2.4 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo- piaskowej. 295,00m+93,50m+88,50m+66,00m+64,50m+85,00m+65,50m=758,00m | m |  | 758,00 |  |
|  |  | 758,00m | m | 758,00 |  |  |
| 2.5 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 152,00 |  |
|  |  | 152,00m | m | 152,00 |  |  |
| 2.6 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 152,00m x 1,00m = 152,00m2 37,50m x 4,00m = 150,00m2 Łuki=10,00m2 | m2 |  | 312,00 |  |
|  |  | Razem=312,00m2 | m2 | 312,00 |  |  |
| 2.7 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40 gr.10cm, otwory wypełnione grysem kamiennym. 152,00 x 2,50m = 380,00m2 45,00m x 3,50m = 157,50m2 26,00m x 2,50m = 65,00m2 20,00m x 4,50m = 90,00m2 31,00m x 4,00m = 124,00m2 31,00m x 2,50m = 77,50m2 31,00m x 3,50m = 108,50m2 | m2 |  | 1 002,50 |  |
|  |  | Razem=1002,50m2 | m2 | 1 002,50 |  |  |
| 3 | 45233290-8 CPV | Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |
| 3.1 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynowanych o średnicy 70 mm | szt. |  | 2 |  |
|  |  | 2szt. | szt. | 2 |  |  |
| 3.2 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2 D-42 szt.1 D-43 szt.1 | szt. |  | 2 |  |
|  |  | Razem=2szt. | szt. | 2 |  |  |