PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białuty

na działkach: 90; 100; 119; 146; 161; 170/1; 173; 194; 62

odcinek ,,B-F-G’’ długości 0,1145km

| Lp. | SST | Opis | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz wznowienie prawnych granic pasa drogowego. | km | 0,1145 |
| 2. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta gł. 30 cm z wywiezieniem urobku na odkład do 2km do wykorzystania na pobocza. łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,74m x 114,50m = 428,23m2 Razem= 442,53m2 | m2 | 442,53 |
| 3. | D-04.02.01 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm po zagęszczeniu. łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,74m x 114,50m = 428,23m2 Razem= 442,53m2 | m2 | 442,53 |
| 4. | D – 04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm. gr. 20cm po zagęszczeniu łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,74m x 114,50m = 428,23m2 Razem= 442,53m2 | m2 | 442,53 |
| 5. | - | Regulacja istniejących studni i urządzeń podziemnych. | szt. | 2 |
| 6. | D – 05.03.05b | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej. łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,62m x 114,50m = 414,49m2 Razem= 428,79m2 | m2 | 428,79 |
| 7. | D – 05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,62m x 114,50m = 414,49m2 Razem= 428,79m2 | m2 | 428,79 |
| 8. | D – 05.03.05a | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej. łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,50m x 114,50m = 400,75m2 Razem= 415,05m2 | m2 | 415,05 |
| 9. | D – 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. łuki:7,15m2 x 2 = 14,30m2 3,50m x 114,50m = 400,75m2 Razem= 415,05m2 | m2 | 415,05 |
| 10. | D – 04.04.02b | Uzupełnienie poboczy kruszywem pochodzącym z korytowania drogi gr. 10 cm po zagęszczeniu. łuki:9,60 x 0,75m x 2 = 14,40m2 (109,00m + 63,00m + 36,00m)x0,75m = 156,00m2 Razem= 170,40m2 | m2 | 170,40 |
| 11. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe. D-46 szt.1 D-47 szt.1 D-2 szt.2 D-1 szt.2 A-7 szt.1 | szt | 7 |
| 12. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe słupki do znaków Ø60 szt.6. | szt | 6 |