PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białuty

na działkach: 90; 100; 119; 146; 161; 170/1; 173; 194; 62

odcinek ,,C-E’’  długości 0,099km

| Lp. | SST | Opis | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz wznowienie prawnych granic pasa drogowego. | km | 0,099 |
| 2. | D – 04.04.02b | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej pod górną warstwę podbudowy. łuki:7,95m2 + 7,50m2 + 1,86m2 +2,00m2 = 19,31m2 99,00m x 3,74m = 370,26m2 Razem=389,57m2 | m2 | 389,57 |
| 3. | D – 04.04.02b | Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5mm gr. 15cm łuki:7,95m2 + 7,50m2 + 1,86m2 +2,00m2 = 19,31m2 99,00m x 3,74m = 370,26m2 Razem=389,57m2 | m2 | 389,57 |
| 4. | - | Regulacja istniejących studni i urządzeń podziemnych. | szt. | 1 |
| 5. | D – 05.03.05b | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej. łuki:7,95m2 + 7,50m2 + 1,86m2 +2,00m2 = 19,31m2 99,00m x 3,62m = 358,38m2 Razem= 377,69m2 | m2 | 377,69 |
| 6. | D – 05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. łuki:7,95m2 + 7,50m2 + 1,86m2 +2,00m2 = 19,31m2 99,00m x 3,62m = 358,38m2 Razem= 377,69m2 | m2 | 377,69 |
| 7. | D – 05.03.05a | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej. łuki:7,95m2 + 7,50m2 + 1,86m2 +2,00m2 = 19,31m2 99,00m x 3,50m = 346,50m2 Razem= 365,81m2 | m2 | 365,81 |
| 8. | D – 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. łuki:7,95m2 + 7,50m2 + 1,86m2 +2,00m2 = 19,31m2 99,00m x 3,50m = 346,50m2 Razem= 365,81m2 | m2 | 365,81 |
| 9. | D – 04.04.02b | Uzupełnienie poboczy kruszywem pochodzącym z korytowania drogi gr.20 cm po zagęszczeniu. łuki:9,35m2 + 9,50m2 + 4,76m2 +4,66m2 = 19,27m2 x 1,00m = 19,27m2 90,00m x 1,00m x 2 = 180,00m2 Razem=199,27m2 | m2 | 199,27 |
| 10. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe. D-46 szt.1 D-47 szt.1 A-7 szt.1 | szt | 3 |
| 11. | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe słupki do znaków Ø60. szt.2. | szt | 2 |